## Slide 1
Wir programmieren NAO,
Den HUMANOIDEN ROBOTER
(mit oder ohne Roboter)
von Stefan Höhn
basierend auf Ideen von Nicolas Rigaud und Daniel de Luca

## Slide 2
NAO, HUMANOIDER ROBOTER
Humanoide Roboter sind der menschlichen Gestalt nachempfunden.
Roboter sind elektronische Maschinen, programmiert, um selbständig Dinge machen zu können.
VORDERES UND HINTERES MIKROFON
KAMERAS (X2)
SEITLICHE MIKROFONE (X2)
SCHULTER-GELENK
SONAR (X2) (Ultraschall Abstandssensor)
ELLBOGEN-GELENK
AKKU
HAND-GELENK
TAST-SENSOREN
KNIE-GELENK
DRUCK-SENSOREN
BERÜHRUNGS-SENSOREN
LAUTSPRECHER UND OHR LEDs
INFRAROT SENDER UND EMPFÄNGER
KOPF-GELENK
BRUST-KNOPF
HÜFT-GELENK
GREIF-HÄNDE
KNÖCHEL-GELENK
STOSS-SENSOREN (X2)

## Slide 3
Passt bitte auf eure Finger auf
Seid also vorsichtig in der Nähe der Gelenke
Die Motoren haben sehr viel Kraft und ihr könntet in die Gelenke kommen.
Bitte unbedingt beachten: Wenn ihr ein Programm an NAO überträgt, müsst ihr IMMER in der Nähe sein, falls er hinfallen sollte, damit ihr ihn festhalten könnt.
Notes: Inbetriebnahme des NAO:
- http://doc.aldebaran.com/2-5/nao/getting_out_of_the_box.html#setup-wizard-nao

## Slide 4
MIT DEM NAO KOMMUNIZIEREN
Choregraphe ist eine grafische Programmier-Software
Virtueller Roboter
Haupt Plan
Box Bibliothek

## Slide 5
Output(s) = Ausgänge
Inputs = Eingänge
Einstellungen
Eine Box führt eine spezielle Aktion aus.
Sie sind in der Programmiersprache „Python“ geschrieben
Boxen können dank ihrer inputs und outputs miteinander verbunden werden.
BOX
Notes: Übergang zu den Übungen

## Slide 6
HEUTIGE AUFGABE
Übung 1 :
Den NAO konfigurieren und aufwecken
Übung 2 :
Den NAO programmieren, damit er sich bewegt und mit uns spricht.
Übung 3 :
Dem NAO Gesprächs- und Aktions-Regeln beibringen
Verbessern der Anwendung und testen auf dem NAO
Heutige Aufgabe
Notes: Zunächst setzen wir die Parameter und wachen NAO auf. Dazu verwenden wir Boxen mir denen wir verschiedene Aktion durchführen werden
Einstellen der Sprache
Einstellen des Berührungssensors am Kopf und Erkennnung ,dass wenn jemand ihn berührt, NAO aufsteht.
Kannst Du die Boxen erraten, die wir benötigen?

## Slide 7
Platziere die folgenden Boxen, in dem Du sie aus der Box-Library (=Box-Bibliothek) in den Plan ziehst:
Set language (konfiguriere deine Sprache auf deutsch)
Stand Up (Stehe auf)
Tactile Head (Sensor am Kopf)
Nun verbinde die Boxen miteinander.
NAO KONFIGURIEREN & AUFWECKEN
Hier kann man suchen
Notes: Nun wollen wir den NAO zum Sprechen bringen

## Slide 8
Tipp: Damit wir später beim Ausprobieren in
Choregraphe den Text auch
sehen, schalte das “Dialog”- Fenster im Menü “View” ein. Es erscheint dann unten links neben der „Robot View“.
Ziehe und verbinde die Say (sprechen) Box
Zum Bearbeiten Doppelklick in die Mitte der Box und die gewünschte Sprache auswählen
Schreibe:
« Ah, endlich aufgewacht. Ich freue mich, hier zu sein! »
Klicke auf root um auf den Haupt-Plan zurück zu kehren
deutsch
Ah, endlich aufgewacht. Ich freue mich, hier zu sein!
Doppelklick
Und wieder zurück…
Anpassen…
NAO spricht mit uns
Notes: Nachdem wir NAO zum Sprechen gebracht haben, soll er sich bewegen, damit man das Gefühl hat, dass er « lebendig » ist. Lassen wir ihn umherschauen, in dem wir ihm eine Bewegung beibringen, bei der er von links nach rechts schaut.

## Slide 9
1) Stellt sicher, dass die Robot View an ist
2) Verbindet euch mit dem virtuellen Roboter
Und jetzt probieren wir es aus
3) Übertragt des Programm
zum Roboter and startet es, in dem ihr auf
drückt.
Bitte unbedingt beachten: Wenn ihr später ein Programm an den echten NAO überträgt, müsst ihr IMMER in der Nähe sein, falls er hinfallen sollte, damit ihr ihn festhalten könnt.
Der Roboter steht auf (falls er noch nicht steht) und sagt euren Text.
Tipp: Nach dem Starten wird das Programm am „Tactile Head“ warten. Da wir momentan keinen echten NAO haben, müssen wir das „simulieren“. Doppelklicke einfach auf
den Ausgang der Sensor-Box mit der Maus.
Click-click

## Slide 10
Erste Bewegungen
Notes: Nun wollen wir den NAO zum Sprechen bringen

## Slide 11
Folge mir
Notes: Nun wollen wir den NAO zum Sprechen bringen

## Slide 12
Mit einem Rechts-Klick auf den Haupt-Plan eine neue Timeline Box erstellen. Nenne sie Kopfbewegung
Verbinde sie mit der Aufstehen-Box wie im Bild rechts zu sehen
Doppel-Klick in die Mitte der Box für den Bewegungs Modus
Wir werden key frames auf der Timeline erstellen und für jeden eine Position für NAOs Kopf definieren
Kopfbewegung
NAO lernt, sich zu bewegen
Tipp: Key frame heißt übersetzt „Schlüssel stelle“, also ein Punkt in der Zeitstrecke, an der wir etwas besonderes machen möchten.
Ende
Anfang
click-->aktuelle Position
Notes: Eine Timeline ist eine Box mit einer Zeitabfolge. Die Zeit wird durch sogenannte « Frames » oder « keyframes » festgehalten, zu deren Zeitpunkt man die aktuelle Position des NAO festlegt. Jede Sekunde ist in 25 Frames eingeteilt, an denen man die Position des NAO verändern kann. Die grüne Flagge ist der Beginn der Animation, die rote Flagge das Ende und die blaue Flag ist der Punkt, an dem sich der NAO in der Zeit gerade befindet.
Mit dem Wiedergabe-Knopf kann man die Animation starten.

## Slide 13
In der Timeline die blaue Linie auf Frame 25 bewegen (einfach auf die Stelle klicken), dann im Simulator auf NAOs Kopf klicken
Den Winkel des Kopf Motors anpassen
Rechts-Klick auf die Timeline und ”Store joints in Key frame” auswählen, um die Position zu speichern
Dies im Abstand von 25 Frames wiederholen, um die gesamte Bewegung zu erzeugen, die NAO machen soll.
NAO lernt, sich zu bewegen (2)
Unbedingt „Head“ wählen!

## Slide 14
Zum Ausprobieren Play anklicken
Das Projekt auf dem Desktop speichern.
Eine Wait Box zwischen die Boxen “Stand Up” und Kopf Animation einfügen
  DEN NAO BEWEGEN (3)
…und ausprobieren…
Tipp: Nach dem Starten wird das Programm am „Tactile Head“ warten. Da wir momentan keinen echten NAO haben, müssen wir das „simulieren“. Doppelklicke einfach auf
den Ausgang der Sensor-Box mit der Maus.
Click-click

## Slide 15
Eine neue Dialog Box erstellen und auf Add a new topic klicken.
DIALOG REGELN PROGRAMMIEREN
Ein neuer Ordner erscheint im Projekt. Die erste Datei ist die Box, die auf den Haupt-Plan gezogen werden kann.
Sprache auswählen und HalloWelt nennen (keine Leerzeichen erlaubt)
“Edit Box” bringt uns in diesen Dialog
Notes: Momentan ist die Dialog Box leer. Diese möchten wir füllen und das passiert in einer zweiten Datei, die mit mit .top endet.

## Slide 16
Doppelklick auf HALLOWELT_ged.top. Hier können Benutzer Regeln geschrieben werden, denen NAO folgen soll.
Regeln haben folgende Struktur:
Beispiel: u: (guten morgen ) guten Morgen, Mensch
Die Regel (u:) besagt, dass wenn NAO « guten morgen (input) hört, er antworten soll: « guten morgen, mensch » (output).
Menschlicher input
Roboter
Ausgabe
DIALOG REGELN PROGRAMMIEREN
Lass es uns ausprobieren!
Tipp:
Text-Eingabe-Feld, um mit NAO zu reden
Notes: Jetzt haben wir unsere erste Regel erstellt. Im echten Leben gibt es aber mehrere Wege, „Hallo“ zu sagen. Deshalb möchten wir ein paar Varianten einbauen.
Hier ist die Dokumentation von NAOs Regeln
http://doc.aldebaran.com/2-5/naoqi/interaction/dialog/aldialog_syntax_toc.html
http://doc.aldebaran.com/2-5/naoqi/interaction/dialog/aldialog_syntax_cheat_sheet.html?highlight=qichat

## Slide 17
Um den Dialog zu verbessern, kann man die Regel-Struktur anpassen. Einige Beispiele:
REGEL STRUKTUR
Beispiel 1: u: (hallo roboter) hi mensch
Wie vorher: Es gibt 1 Eingaben und 1 Ausgabe
Beispiel 2: u: ([hallo hey moin]) hi mensch
Mehrere mögliche Eingaben [ ] und 1 Ausgabe
Beispiel 3: u: (["hallo roboter" hey moin]) [hi hey hallo]
Unterschiedliche mögliche Eingaben und manche bestehen aus mehreren Wörtern " " und außerdem auch unterschiedliche Ausgaben
Beispiel 4: u: (setz{e} dich {hin}) Mach ich, moment
Die Werte in der geschweiften Klammer können weggelassen werden:
„Setz dich hin“, “Setze dich hin“, “Setz dich“...

## Slide 18
Dialog Regeln können mit Animationen verknüpft werden.
Dafür werden events erstellt und an einen Ausgang gegeben.
Bewegung auf Kommando
Folgende Regel hinzufügen:
u: (Bitte setz dich hin) ok ich setze mich hin $sitz=1
u: ([" Winke mir" “Grüße die Leute“]) Okay ich grüße $hallo=1
Rechts-Klick und wähle « edit box » im Menü um einen neuen Output zu erstellen
Erstelle zwei neue Ausgänge zu der Dialog-Box:
« sitz » und« hallo » und verbinde sie mit der passenden Box

## Slide 19
AUSPROBIEREN mit der Dialog-Box
Text-Eingabe-Feld, um mit NAO zu reden

## Slide 20
Sprechen
Spickzettel
Sensor am Kopf
Aufstehen
Sprache
einstellen
Warten / Pause
Ende
Anfang
click-->aktuelle Position
Animation (Bewegung) mit Timeline (Zeitstrahl)

## Slide 21
Weitere Ideen...
sieheDevoxx4Kids.pml
oder eine Animation?
u: ({Bitte} setz dich {hin}) ok ich setze mich hin $sitz=1
u: (["Winke {mir} {zu}" “Grüße die Leute“]) Okay ich grüße Sie $hallo=1
u: (Steh{e} auf) Gerne, einen Moment $stehauf=1
u: (Blinzele) Schau mir in die Augen $blinke=1
u: (Geh{e} vorwärts) $vor=1
u: (Geh{e} rückwärts) $rueck=1
u: (Dre{e} dich um) $rum=1
u: (miau) $miau=1
u: ({Kannst Du} Tai {Chi} tanzen?) Na, klar! $tai=1

## Slide 22
√
Gesichtserkennung
siehe Learn Face.pml
Erst lernt NAO das Gesicht
und speichert es unter
dem Namen
siehe Recognice Face Simple.pml
NAO erkennt das Gesicht (der Name kommt als Ergebnis aus der Box raus).
Er spricht diesen Namen dann mit „say text“.