## Slide 1
Ne perds pas la boule avec Sphero 2.0 et Spherly !

## Slide 2: Sphero c’est quoi?

## Slide 3: Sphero c’est quoi?
http://www.gosphero.com/fr/sphero-2-0/
Robot sphérique
Roule dans tous les sens
Change de vitesse
Change de couleur
Détecte les collisions
Peut atteindre 7 km/h !
Se commande à distance
Peut flotter sur l’eau

## Slide 4: Sphero c’est quoi?
1 Microprocesseur
2 LED très puissants qui changent de couleur
1 gyroscope
1 accéléromètre
1 récepteur Bluetooth
2 piles rechargeables
1 chargeur sans fil (induction)
http://www.gosphero.com/tech-specs/

## Slide 5: Contrôler Sphero

## Slide 6: Contrôler Sphero
iPod Touch 5
iPhone (4 à 6 Plus)
iPad 2, 3, 4, Air, Mini
Android
Windows Phone
Windows Tablet
Windows Desktop

## Slide 7: Contrôler Sphero
Beaucoup de programmes et de jeux pour Sphero.

## Slide 8: Contrôler Sphero
Sharky, un jeu Sphero de réalité augmentée.

## Slide 9: Contrôler Sphero
Sphero a besoin:
d’un programme
d’une connexion Bluetooth 2.2

## Slide 10: Programmer Sphero
Nous allons utiliser “Spherly” développé par des étudiants de l’Université d’Alabama aux USA:
http://outreach.cs.ua.edu/spherly/
Spherly est basé sur Blockly, un programme développé par Google.

## Slide 11: Programmer Sphero
Un Ordinateur (Windows, Linux, Mac)
Le programme Spherly
Une connexion Bluetooth
Sphero 2.0
De l’imagination ;-)

## Slide 12: Programmer Sphero

## Slide 13: Programmer Sphero
Prêt pour les missions ?

## Slide 14: Prise en main
Mission 1: Démarre le serveur de Spherly
Mission 2: Réveille ton Sphero
Mission 3: Démarre l’application Spherly
Mission 4: Connecte Sphero

## Slide 15: Mission 1> Serveur
Va sur le bureau
Clique sur l’icône “D4K-Spherly”
Clique sur l’icône “Server”
L’écran du serveur est affiché

## Slide 16: Mission 1> Serveur
Tu dois voir “Server is up”:

## Slide 17: Mission 1> Serveur
Mission 1 accomplie !
Il est temps de réveiller Sphero.

## Slide 18: Mission 2> Sphero
Retire Sphero du chargeur:

## Slide 19: Mission 2> Sphero
Tapote sur Sphero pour le réveiller:
Tu peux aussi secouer Sphero
pour le réveiller

## Slide 20: Mission 2> Sphero
Sphero est réveillé, il clignote:

## Slide 21: Mission 2> Sphero
Mission 2 accomplie !
On peut démarrer Spherly.

## Slide 22: Mission 3> Spherly
Va sur le bureau
Clique sur l’icône “D4K-Spherly”
Clique sur l’icône “Spherly”
Le navigateur démarre

## Slide 23: Mission 3> Spherly
Tu dois voir la page de Spherly:

## Slide 24: Mission 3> Spherly
Spherly utilise Blockly, un programme qui ressemble à Scratch.
Un programme Spherly est composé de blocs qui s’emboîtent.
Chaque bloc a une fonction précise.

## Slide 25: Mission 3> Spherly
Récupère l’adresse de ton Sphero
Se connecte à ton Sphero
Se déconnecte de ton Sphero
Endort Sphero et se déconnecte du serveur
Calibre le Sphero pour que tu choisisses sa direction
Quelques fonctionnalités de Spherly:

## Slide 26: Mission 3> Spherly
Exécute ton programme dans Sphero
Arrête ton programme
Ouvrir un programme existant
Sauver le programme en cours

## Slide 27: Mission 3> Spherly
Chaque menu contient des blocs pour programmer ton Sphero:
Changer la couleur
Avancer
Reculer
Tourner
S’arrêter
Calibrer
Attendre quelques secondes
Aller plus vite ou moins vite
Faire des boucles
Comparer des valeurs
Écrire des fonctions
Etc.
On verra ces blocs pendant les missions de programmation.

## Slide 28: Mission 3> Spherly
Ce bloc est appelé lorsque tu cliques sur:
Dans ce bloc, tu vas y mettre d’autres blocs pour programmer ton Sphero.

## Slide 29: Mission 3> Spherly
Ce bloc est appelé lorsque Sphero heurte quelque chose
Voici un exemple:

## Slide 30: Mission 3> Spherly
Pour supprimer un ou plusieurs blocs, tu peux les glisser dans la poubelle.
Tu peux également supprimer les blocs en appuyant sur la touche suppression de ton clavier (Del, delete, Suppr).

## Slide 31: Mission 3> Spherly
Mission 3 accomplie !
Spherly est démarré et tu connais ses principaux éléments.
On peut connecter Sphero.

## Slide 32: Mission 4> Connexion
Sur Spherly, clique sur :
Dès que Spherly détecte ton Sphero, tu verras un écran comme celui-ci

## Slide 33: Mission 4> Connexion
Sélectionne ton Sphero en cliquant sur son nom.
Ensuite clique sur:

## Slide 34: Mission 4> Connexion
Spherly est connecté à ton Sphero.
Clique sur OK.

## Slide 35: Mission 4> Connexion
Mission 4 accomplie !
Sphero est connecté à Spherly.
On peut commencer à programmer 

## Slide 36: Changer la couleur
Mission 5: Sphero change de couleur
Mission 6: Sphero devient noir, jaune et puis rouge (ça te dit quelque chose ?)
Mission 7: Sphero change de couleurs tout seul !

## Slide 37: Mission 5> Une couleur
On va changer la couleur de Sphero.
On va faire cette mission ensemble.

## Slide 38: Mission 5> Une couleur
Clique sur le menu Sphero et sélectionne le bloc de changement de couleur:

## Slide 39: Mission 5> Une couleur
Fais glisser le bloc de commande dans le bloc d’exécution:

## Slide 40: Mission 5> Une couleur
Si tu cliques sur la couleur, tu pourras choisir voir une palette pour choisir une autre valeur :

## Slide 41: Mission 5> Une couleur
Exécute ton programme en cliquant sur le bouton
Sphero afficher la couleur que tu as choisie.

## Slide 42: Mission 5> Une couleur
Mission 5 accomplie !
Tu as fait ton premier programme.
Passons à un peu plus compliqué.

## Slide 43: Mission 6> 3 couleurs
Ta mission est de faire clignoter Sphero en utilisant 3 couleurs: noire, jaune et rouge
Chaque couleur doit rester affichée 1 seconde.
Le programme doit commencer quand on clique sur

## Slide 44: Mission 6> 3 couleurs
Tu auras besoin des blocs suivants :
À toi de les assembler correctement.
Prêt ? Go !

## Slide 45: Mission 6> 3 couleurs
Voilà une solution. Ressemble-t-elle à la tienne ?

## Slide 46: Mission 6> 3 couleurs
Un autre défi: utilise une boucle pour répéter ton programme 3 fois.
Tu auras besoin de ce bloc (n’oublie de changer sa valeur) :

## Slide 47: Mission 6> 3 couleurs
Voilà une solution.

## Slide 48: Mission 6> 3 couleurs
Mission 6 accomplie !
On va laisser Sphero choisir ses couleurs.

## Slide 49: Mission 7> Couleurs aléatoires
Dans cette mission, les couleurs vont changer toutes seules de façon aléatoire
Les couleurs vont changer pendant 10 secondes.

## Slide 50: Mission 7> Couleurs aléatoires
Tu auras besoin des blocs suivants :
À toi de les assembler correctement.
Prêt ? Go !

## Slide 51: Mission 7> Couleurs aléatoires
Voilà une solution :

## Slide 52: Mission 7> Couleurs aléatoires
Mission 7 accomplie !
Tu es capable de changer les couleurs de ton Sphero.
Avant de faire bouger Sphero, on doit le calibrer.

## Slide 53: Calibrer
Mission 8: Calibrer ton Sphero

## Slide 54: Mission 8: Calibrer
Sphero est une boule qui tourne dans tous les sens.
Le problème est que tu ne sais pas à l’avance comment est orienté Sphero.
Sphero se stabilise tout seul en se rappelant de sa dernière position.
Le Calibrage te permet de changer sa position.

## Slide 55: Mission 8: Calibrer
Quand on calibre Sphero, une lumière bleue apparaît.
Cette lumière est la queue de Sphero.
Sphero avancera donc dans le sens contraire de la lumière bleue.

## Slide 56: Mission 8: Calibrer
Queue de Sphero
La direction
de
Sphero

## Slide 57: Mission 8: Calibrer
Queue de Sphero
La direction
de
Sphero

## Slide 58: Mission 8: Calibrer
Spherly te propose de calibrer Sphero de manière différente :
  Via le menu
  Via un bloc de commande

## Slide 59: Mission 8: Calibrer
Par le menu, il suffit de cliquer sur le bouton “Calibrate” :

## Slide 60: Mission 8: Calibrer
Sphero entre en mode calibrage, tu peux faire tourner Sphero pour lui donner une nouvelle direction.
Clique sur “End Calibration” quand tu as terminé.

## Slide 61: Mission 8: Calibrer
L’autre méthode est d’utiliser un bloc de commande qui se trouve dans “Sphero Commands” :

## Slide 62: Mission 8: Calibrer
Tu peux définir le nombre de secondes pour te laisser le temps de calibrer Sphero.
Après ce délai, Sphero terminera tout seul la calibration et utilisera la nouvelle direction que tu lui auras donnée.

## Slide 63: Mission 8> Calibrer
Mission 8 accomplie !
Tu es capable de calibrer Sphero.
Sphero a besoin d’exercices. Il est temps de le faire bouger.

## Slide 64: On bouge !
Mission 9: Sphero avance et recule

## Slide 65: Mission 9> Avancer et reculer
Sphero peut bouger dans tous les sens.
Tu va commencer par le faire avancer et reculer.
Nous allons voir les blocs dont tu auras besoin.

## Slide 66: Mission 8> Avancer et reculer
Les blocs que tu vas utiliser se trouvent dans le menu Sphero Commands.

## Slide 67: Mission 8> Avancer et reculer
Sphero doit avancer tout droit.
Sphero doit s’arrêter.
Le programme attend quelques secondes.
Sphero doit tourner sur lui-même.

## Slide 68: Mission 8> Avancer et reculer
On utilise des degrés pour faire tourner Sphero :

## Slide 69: Mission 8> Avancer et reculer
Pour faire tourner Sphero sur lui-même, il faut lui laisser le temps de le faire.
Tu dois placer des blocs d’attente avant et après la rotation.

## Slide 70: Mission 8> Avancer et reculer
Ta mission est la suivante:
  Sphero avance tout droit pendant 1 seconde
  Sphero s’arrête
  Sphero tourne sur lui-même de 180 degrés
  Sphero avance tout droit pendant 1 seconde
  Sphero s’arrête

## Slide 71: Mission 8> Avancer et reculer
Voilà une solution. Avais-tu la même ?

## Slide 72: Mission 8> Avancer et reculer
Voici une autre solution. Peux-tu l’expliquer ?

## Slide 73: Mission 8> Avancer et reculer
Mission 8 accomplie !
Sphero peut avancer, reculer et même changer de direction.
On va simplifier le programme en utilisant une fonction.

## Slide 74: On simplifie le programme
Mission 9: Les fonctions

## Slide 75: Mission 9> Les fonctions
Une fonction t’aide à regrouper des blocs pour programmer et réutiliser un comportement.
Une fonction peut-être appelée quand tu veux.
Une fonction t’évite de réécrire du code.
Les fonctions rendent ton programme plus lisible.
Une fonction peut accepter des valeurs (paramètres).
Une fonction peut retourner une valeur (résultat).

## Slide 76: Mission 9> Les fonctions
On va programmer une fonction pour faire avancer et reculer Sphero.
La fonction s’appellera “roll” (qui veut dire: rouler).
Le paramètre de “roll” s’appellera “direction”.

## Slide 77: Mission 9> Les fonctions
Clique sur le menu Functions et sélectionne le bloc suivant:

## Slide 78: Mission 9> Les fonctions
On va lui donner le nom: roll

## Slide 79: Mission 9> Les fonctions
La fonction “roll” accepte un paramètre que l’on va appeler “direction”.
Clique sur l’étoile :

## Slide 80: Mission 9> Les fonctions
Déplace “input name: x” sous “inputs”:

## Slide 81: Mission 9> Les fonctions
Change le nom “x” par “direction”

## Slide 82: Mission 9> Les fonctions
Clique de nouveau sur l’étoile:
Bravo ! Tu as créé une fonction qui s’appelle “roll” et accepte un paramètre qui s’appelle “direction”.

## Slide 83: Mission 9> Les fonctions
Dans Spherly, ta fonction “roll” a été ajoutée sous “Functions” :

## Slide 84: Mission 9> Les fonctions
La variable “direction” est également ajoutée à Spherly sous “Variables”

## Slide 85: Mission 9> Les fonctions
Complète la fonction “roll” comme suit:
Le paramètre “direction” est utilisé pour donner la direction en degrés.

## Slide 86: Mission 9> Les fonctions
Remplace le bloc de démarrage pour faire rouler Sphero en avant et en arrière
Sphero va avancer tout droit (0 degré)
Sphero va se tourner pour rouler dans l’autre sens (180 degrés)

## Slide 87: Mission 9> Les fonctions
Dans le menu “Math”, tu trouveras le bloc pour mettre les valeurs du paramètre de la fonction “roll”

## Slide 88: Mission 9> Les fonctions
Le programme final ressemble à ceci:

## Slide 89: Mission 9> Les fonctions
Exécute le programme et observe ce qu’il fait.
Si tout se passe correctement, Sphero doit avancer, s’arrêter, tourner sur lui-même puis rouler dans l’autre sens.

## Slide 90: Mission 9> Les fonctions
Mission 9 accomplie !
Tu as créé une fonction pour faire avancer, reculer et même changer de direction Sphero.
On va utiliser la fonction pour dessiner un carré.

## Slide 91: Le carré
Mission 10: Sphero dessine un carré
Mission 11: Sphero change de couleur pour chaque côté du carré

## Slide 92: Mission 10: Le carré
Dans cette mission, tu vas devoir dessiner un carré.
Utilise la fonction “roll” de la mission précédente.

## Slide 93: Mission 10: Le carré
Un carré a 4 côtés égaux.
Chaque coin a un angle de 90 degrés.

## Slide 94: Mission 10: Le carré
Utilise la fonction “roll” de la mission précédente.
Es-tu prêt ? Alors bonne chance !

## Slide 95: Mission 10> Le carré
Voici une solution:

## Slide 96: Mission 10: Le carré
Mission 10 accomplie !
Sphero a dessiné un carré.
Animons le carré en affichant différentes couleurs.

## Slide 97: Mission 11: Le carré en couleurs
Tu va garder le programme du la mission précédente.
Modifie la fonction “roll” pour que Sphero change de couleur pour chaque côté du carré.

## Slide 98: Mission 11: Le carré en couleurs
Ton programme ressemble-t-il à ceci ?

## Slide 99: Mission 11: Le carré en couleurs
Mission 11 accomplie !
Sphero a dessiné un carré en couleurs.
On va maintenant apprendre à contrôler la vitesse.

## Slide 100: La vitesse
Mission 12: Sphero va plus vite ou moins vite

## Slide 101: Mission 12: La vitesse
Dans cette mission, tu vas changer la vitesse de Sphero
La commande à utiliser est celle-ci:
100 %: vitesse maximale
0%: vitesse minimale

## Slide 102: Mission 12: La vitesse
Crée le programme suivant:
  Sphero avance pendant 1 seconde à la vitesse maximale (100 %)
  Sphero s’arrête
  Sphero tourne à 180 degrés
  Sphero avance pendant 1 seconde à 25% de sa vitesse

## Slide 103: Mission 12: La vitesse
Modifie la fonction “roll” et ajoute un second paramètre “speed” pour définir la vitesse de Sphero :

## Slide 104: Mission 12: La vitesse
Voici une solution:

## Slide 105: Mission 12: La vitesse
Mission 12 accomplie !
Tu peux changer la vitesse de Sphero.
On va maintenant apprendre à détecter les obstacles.

## Slide 106: Les obstacles
Mission 13: Sphero s’arrête s’il détecte un obstacle
Mission 14: Le flipper: Sphero fait demi-tour s’il détecte un obstacle

## Slide 107: Mission 13: Stop si un obstacle
Dans cette mission, tu vas apprendre à Sphero à s’arrêter s’il détecte un obstacle.

## Slide 108: Mission 13: Stop si un obstacle
Tu auras besoin du bloc suivant :

## Slide 109: Mission 13: Stop si un obstacle
Ta mission est la suivante:
  Sphero est de couleur bleue et avance devant lui pendant plusieurs secondes.
  Si Sphero détecte un obstacle, Sphero s’arrête et devient rouge.
Es-tu prêt ? Alors, GO !

## Slide 110: Mission 13: Stop si un obstacle
Voici une solution :

## Slide 111: Mission 13: Stop si un obstacle
Mission 13 accomplie !
Sphero s’arrête s’il rencontre un obstacle.
Sphero va maintenant rouler en sens inverse s’il rencontre un obstacle.

## Slide 112: Mission 14: Flipper
Dans cette mission, tu vas apprendre à programmer Sphero pour qu’il fasse demi-tour s’il rencontre un obstacle

## Slide 113: Mission 14: Flipper
La Mission est la suivante:
  Sphero avance tout droit sans s’arrêter et sa couleur est bleue.
  Si Sphero détecte un obstacle, Sphero devient rouge et roule en sens inverse.
Si Sphero a du mal à avancer, n’oublie pas que tu peux agir sur sa vitesse.

## Slide 114: Mission 14: Flipper
Une possible solution :

## Slide 115: Mission 14: Flipper
Essaie d’adapter ce programme:
  Crée une variable “collisions” et mets sa valeur à zéro.
  Sphero avance tout droit sans s’arrêter et sa couleur est bleue.
  Si Sphero détecte un obstacle
    Sphero devient orange.
    Augmente de 1 la valeur de ”collisions”.
    Si le nombre de collisions est plus petit que 3, Sphero roule en sens inverse.
    Si le nombre de collisions est égal ou supérieur à 3, Sphero s’arrête.

## Slide 116: Mission 14: Flipper
Ton programme ressemble à ceci ?

## Slide 117: Mission 14: Flipper
Mission 14 accomplie !
Sphero est capable de détecter des obstacles et de réagir.
Sphero est prêt pour le spectacle !

## Slide 118: Acrobatie
Mission 15: Sphero saute grâce au tremplin

## Slide 119: Mission 15: Acrobatie
Mission 15: Sphero saute grâce au tremplin

## Slide 120: Mission 15: Acrobatie
Dans cette mission, tu vas programmer Sphero afin qu’il saute grâce au tremplin.
On va passer en revue les étapes.

## Slide 121: Mission 15: Acrobatie
Étape 1 : Calibre Sphero et place-le dans le coin du carré.
Sphero devra se déplacer vers la gauche en longeant le côté du carré.
Fais rouler calmement Sphero en adaptant sa vitesse.

## Slide 122: Mission 15: Acrobatie
Étape 2 : Lorsque Sphero détecte un obstacle, il change de couleur.
Sphero change de direction pour se diriger vers le tremplin.

## Slide 123: Mission 15: Acrobatie
Étape 3 : Lorsque Sphero se met en mouvement, change sa couleur.
Sphero doit rouler plus vite pour atteindre le côté opposé.

## Slide 124: Mission 15: Acrobatie
Etape 4 : Sphero atteind son objectif.
Change sa couleur et stoppe Sphero.

## Slide 125: Mission 15: Acrobatie
Quelques petites astuces:
  Utilise une variable pour savoir quand tourner (compte le nombre de collisions).
  Augmente la vitesse pour rouler vers le tremplin.
  Réutilise la fonction “roll” pour rouler dans une direction à une vitesse donnée.

## Slide 126: Mission 15: Acrobatie
Es-tu prêt ?
C’est à toi maintenant !

## Slide 127: Mission 15: Acrobatie
Ton programme ressemble à ceci ?

## Slide 128: Mission 15: Acrobatie
Mission 15 accomplie !
Sphero est capable de sauter grâce au tremplin.
Tu es prêt à laisser rouler ton imagination ;-)

## Slide 129: Bravo !
Tu as réussi toutes les missions ? Waow !
Tu n’as pas terminé ? Pas de problèmes ! Tu as réussi à programmer Sphero, et c’est le plus important. Tu peux être fier de toi !
En tout cas, Bravo. Tu n’as pas perdu la boule :-D

## Slide 130: Mission 42
Tu en veux plus ?
Dans ce cas, il reste une mission.
La mission ultime.
Celle qui répondra à toutes tes questions.
Je veux parler de …
la mission …
42 !!!!!

## Slide 131: Mission 42
Cette ultime mission est d’inventer ton propre programme.
Essaie d’autres blocs et étudie ce qu’ils font.
Expérimente Sphero et surtout ne te décourage pas.
Bonne chance !!!

## Slide 132: Liens utiles
Sphero 2.0:
http://www.gosphero.com/fr/sphero-2-0/
Le programme Spherly (en anglais):
http://outreach.cs.ua.edu/spherly/
Cette présentation:
http://www.devoxx4kids.org/materials/workshops/

## Slide 133: Remerciements
Spherly a été développé par des étudiants de l’Université d’Alabama, aux États-Unis:
Les créateurs de Spherly: Kathy Hill, Robert Smyly et Jake Trower
Leur professeur, le Docteur Jeff Gray
Un tout grand merci à Jake Trower pour sa disponibilité à améliorer Spherly pour les besoins du Devoxx4Kids.
Spherly est toujours en phase de développement.
Plus vous l’utiliserez, et plus l’université d’Alabama sera motivée à le maintenir et l’enrichir de nouvelles fonctionnalités.